INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ:

2963

DOTYCZY M.IN. MODELU:

# W-210

O INSTRUKCJI

Ogólne wskazówki

      - Naciśnięcie przycisku B zmianę umożliwia trybów pracy zegarka.

      - Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.

TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)

Służy do ustawiania i wyświetlania bieżącego czasu i daty

3. Aby zmienić ustawienia podświetlanej (migającej) pozycji, należy nacisnąć przycisk C do zmiany wartości, według poniższej tabeli.

| Zmiana ustawień | Przycisk |
| --- | --- |
| Sekundy | Należy nacisnąć C, aby wyzerować sekundy |
| Godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień, dzień tygodnia | Należy użyć przycisku C, aby zmienić ustawienia. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje zmianę ze zwiększoną prędkością. |

  - Naciskanie przycisku C, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59 powoduje wyzerowanie sekund do 00 oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.

  - Rok można ustawić w zakresie od 2000 do 2099.

  - Wbudowany w pełni automatyczny kalendarz uwzględnia różnice długości miesięcy, a także lata przestępne. Po jednym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości - chyba że po wymianie baterii.

Przełączanie pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu

Naciskanie przycisku C w trybie Timekeeping przełącza pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu.

  - W formacie 12-godzinnym, dla godziny w zakresie od południa do 11:59 po południu, na wyświetlaczu po lewej stronie godziny pojawi się wskaźnik P (PM). Dla godziny w zakresie od północy do 11:59 przed południem, wskaźnik nie pojawia się.

  - W formacie 24-godzinnym czas wyświetlany jest w zakresie od 00:00 do 23:59 (wyświetlany jest wskaźnik 24).

  - W czasie trybu Timekeeping, trybie Alarm i Dual Time wskaźnik P i 24 nie są wyświetlane.

  - Wybrany w trybie Timekeeping format wyświetlania czasu 12/24-godzinny zastosowany będzie do wszystkich trybów pracy zegarka.

MODUŁ 2963                                                                                                                                                                   2

### TRYB ALARM

#### Ustawienie czasu alarmu

3. Gdy ustawienie miga, naciskanie przycisku C powoduje wzrost wartości. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje wzrost wartości ze zwiększoną prędkością.

  - Gdy został wybrany 12-godzinny format wyświetlania czasu, należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie czasu AM (brak wskaźnika) i PM (wskaźnik P).

4. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A.

#### Wyłączanie dźwięku alarmu

Gdy dźwięk alarmu rozbrzmiewa, to naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie go.

##### Włączanie/wyłączanie alarmu dziennego i Sygnału Pełnej Godziny

###### Wskaźnik włączenia alarmu/Wskaźnik włączenia Sygnału Pełnej Godziny

- Wskaźnik włączenia alarmu miga wówczas, gdy dźwięk alarmu rozbrzmiewa.

- Wskaźnik włączenia alarmu i wskaźnika włączenia Sygnału Pełnej Godziny widoczny jest we wszystkich trybach pracy zegarka.

Testowanie alarmu

Dla usłyszenia sygnału alarmowego należy wcisnąć i przytrzymać w trybie Alarm przycisk C.

TRYB STOPWATCH (STOPER)

- Wyjście z trybu Stopwatch (stopera), gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony czas międzyczasu powoduje wyzerowanie wskaźnika oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

- Wszystkie opisane w niniejszym rozdziale operacje realizuje się w trybie Stopwatch (stopera), do który wchodzi się za pomocą przycisku B.

###### MODUŁ 2963                                                                                                                                                                     3

###### Pomiar czasu stoperem

Zwykły pomiar

C	C	C                     C	A

Start		Stop	             Restart	            Stop	       Zero

#### Międzyczas

C	A	A                    C	A

Start	            Międzyczas	          Dalszy pomiar	           Stop	      Zero

Wyświetlane

#### Dwa finisze

C	A	C                    A	A

Start                     Międzyczas                Stop                         Dalszy pomiar           Zero

Pierwszy finisz           Drugi finisz             Drugi czas

Pierwszy czas

TRYB DUAL TIME (DRUGI CZAS)

Tryb ten pozwala na ustawienie godziny z innej strefy czasowej.

- Sekundy w trybie Dual Time są zsynchronizowane z sekundami w trybie Timekeeping.

##### PODŚWIETLENIE

Włączenie podświetlenia

Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku L podświetla ekran.

- Można wybrać 1,5 lub 3-sekundowe podświetlenie. Więcej informacji - patrz „specyfikacja podświetlenia”.

Ustawienia czasu trwania podświetlenia

W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez około 2 sekundy, aby przyłączyć pomiędzy podświetleniem 3-sekundowym (wyświetlanie 3 SEC) a 1,5-sekundowym (3 SEC nie wyświetlane).

- Naciskanie przycisku C przełącza także pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu.

- Gdy wybrane jest 3-sekundowe podświetlenie, wskaźnik 3 SEC pozostaje na wyświetlaczu we wszystkich trybach.

- Aby oszczędzić baterie zegarek automatycznie przełączy się po 7 godzinach w tryb 1,5-sekundowego podświetlenia. Aby nadal korzystać z 3-sekundowego podświetlania, należy ponownie powtórzyć procedurę.

##### DODATKOWE WSKAZÓWKI

Poniżej opisane są bardziej szczegółowe oraz techniczne informacje dotyczące pracy zegarka, istotne środki ostrożności a także wskazówki związane z różnymi cechami i funkcjami zegarka.

Funkcja automatycznego powrotu

Jeżeli ekran zostanie pozostawiony z migający wskazaniem na okres 1-2 minut, to zegarek automatycznie zachowa ustawienia i wyjdzie z ekranu ustawień.

###### Ostrzeżenie dotyczące podświetlania

- Podświetlanie może być słabo widoczne w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Podświetlenie wyłącza się automatycznie, gdy włączy się dźwięk alarmu.

- Częste korzystanie z podświetlenia powoduje skrócenie żywotność baterii.

# Text boxes

Będąc w trybie Alarm z pomocą przycisku C można cyklicznie przełączać się pomiędzy włączeniem a wyłączeniem ustawień, tak jak przedstawiono na schemacie poniżej.

1. Będąc w trybie Alarm należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy ustawienia godziny zacznie migać na ekranie ustawień. (Operacja ta automatycznie włącza alarm).

2. Naciskanie przycisku B przesuwa miganie pomiędzy godziną a minutami.

Gdy alarm dzienny jest włączony, to po osiągnięciu czasu alarmu zegarek

sygnalizuje to dźwiękiem. W zegarku można również ustawić Sygnał Pełnej Godziny (wówczas o każdej pełnej godzinie zabrzmi podwójny sygnał).

(  Wszystkie operacje w tym rozdziale wykonane są w trybie Alarm, do którego

wchodzi się poprzez naciskanie przycisku B.

Obsługa alarmu

O określonym czasie generowanym jest przez około 10 sekund sygnał alarmowy niezależnie od trybu, w jakim znajduje się zegarek.

## Aby ustawić godzinę i datę

1. W trybie Timekeeping należy przytrzymać przycisk A do czasu, aż wskazanie sekund zacznie migać (co sygnalizuje aktywność wyświetlacz ustawienia).

2. W celu wybrania innych ustawień należy naciskać przycisk (B aby przesuwać miganie), według poniżej przedstawionej sekwencji:

- Operacje związane z naciskaniem przycisków zegarka przedstawione są w instrukcjach za pomocą odpowiednich liter na ilustracjach.

- Każdy rozdział niniejszy instrukcji zawiera informacje potrzebne do obsługi poszczególnych trybów. W rozdziale „Dodatkowe wskazówki” zawarte są szczegóły oraz informacje techniczne.

Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasu oraz dwóch finiszów.

- Zakres wyświetlania stopera to 23 godziny, 59 minut i 59,99 sekund.

- Po osiągnięciu końca zakresu, stoper zeruje wartości i kontynuuje odliczanie czasu od nowa (do momentu jego zatrzymania).

- Operacja pomiaru czasu za pomocą stopera jest kontynuowana nawet po wyjściu z trybu stopera.

Ustawienie drugiego czasu:

  - Aby wejść do trybu Dual Time, należy nacisnąć przycisk B.

  - Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż wskazanie godziny zacznie migać ze wskaźnikiem na ekranie ustawień.

  - Naciskanie przycisku B przesuwa miganie pomiędzy ustawieniem godzin i minut.

  - Naciskanie przycisku C zwiększa wartość danego wskazania. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.

  - Naciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.

Podświetlenie realizowane jest za pomocą diody LED. Włączenie diody (przycisk L) powoduje podświetlenie tarczy zegarka - dzięki temu jest ona dobrze widoczna, również w całkowitej ciemności.

- Więcej informacji o podświetleniu w „Ostrzeżenia dotyczące podświetlenia”.